| Trusselsscenarie nr. | Navn: Afsporing af passagertog |
| --- | --- |
| Truslens kategori/ hændelsestype | Jeres organisation/område påvirkes direkte eller indirekte af en togkatastrofe nær et bycentrum. |
| Overordnet hændelsesforløb | Et fyldt passagertog afspores i relativ høj hastighed ved et sporskifte pga. en konstruktionsfejl eller mekanisk defekt ved den forreste passagervogn. Den forreste motorvogn river sig løs fra resten af toget og fortsætter næsten uden skader. Togets tredje vogn støder mod bropillerne på en vejbro, og dette sammenstød får den fjerde vogn til at løfte sig og ramme broen på en måde, der får denne til at bryde sammen. Brodækket - med 2 biler ovenpå - falder ned over bageste del af femte togvogn og maser den fuldstændig. De efterfølgende 5 vogne, presses i zig-zag sidelæns op mod broen og bliver svært beskadiget, medens den bageste motorvogn afspores og kører ind i vragdyngen. |
| Geografisk udbredelse | Ulykken sker ca. 4 km fra centrum af en dansk by. |
| Varighed | Ulykken udspiller sig på under et minut, men den akutte håndtering af konsekvenserne varer flere døgn (brand- og redningsindsats, krisepsykologhjælp, mediehåndtering m.v.). Den efterfølgende indsats (efterforskning, reetablering af transportinfrastruktur m.v.) vil tage uger eller måneder. |
| Tidsmæssig placering | Afsporingen sker Lillejuleaftens dag, hvor alle pladser i toget er besat, og hvor mange passagerer uden pladsbillet står i korridorerne. |
| Varsel |  |
| Truede personer/aktiver | 100 personer omkommer og omkring 150 bliver alvorligt kvæstet. Næsten alle de øvrige passagerer bliver letttere såret, og mange er spærret inde blandt vragdelene. Alle er følelsesmæssigt oprørte, og mange er i fare for at gå i chock. Udover de omfattende personskader og materielle skader, har den voldsomme ulykke forårsaget trafikkaos og afledte afbrydelser/forstyrrelser af kritiske funktioner i umiddelbar nærhed af skadestedet. |
| Baggrund for scenariet | Eschede ulykken (Tyskland 1998) og Granville ulykken (Australien 1977), som begge havde et lignende forløb. Amagasaki ulykken (Japan 2005), hvor et tog med 700 passagerer kørte af sporet og ind i en beboelsesejendom i en forstad til Osaka. |
| Umiddelbare årsager til at scenariet realiseres | Naturskabte påvirkninger Tilsigtede menneskelige handlinger Utilsigtede menneskelige handlinger Tekniske fejl Organisatoriske fejl Årsagen var konstruktionsfejl eller mekaniske fejl ved togets første passagervogn. Vejbroens design kan desuden have bidraget til ulykkens omfang. |
| Andre væsentlige oplysninger om scenariet | Håndteringen af ulykken påvirkes af barsk vintervejr samt af det uheldige tidspunkt på Lillejuleaftens dag, hvor antallet af rejsende overalt i landet er meget stort, og hvor meget personale har fri. |